# DOKUMENTACE HT-100

TEXT

Jedná se o prostý text. Nelze editovat, může obsahovat submenu. Velikost textu je omezená na 20 znaků.

Příklad

0,0,staticText,text ktery se zobrazí

# LOGIN

Má stejný význam jako TEXT a navíc umožňuje zamknout submenu na heslo.

| heslo | Číslo z rozsahu 0-9999. Pozor vždy musí být uvedeny 4 znaky i když jsou 0. |
| --- | --- |
| timeout (min) | Po uplynutí této doby dojde k uzamčení menu a je nutné znovu zadat heslo. Čas se udává v minutách |
| Rětězec | Text pro display, max 20 znaků |

Příklad

0,0,login,0000,1,Login

# ANALOG INDICATOR

Položka pro zobrazováni  analogových hodnot. Používá se formátování stejné jako v jazyku C. Maximální velikost formátu je 25znaků. Po naformátování se může stát že výsledný string je větší než 20 znaků. Pokud tomu tak je, vytiskne se string, který roluje, ale pouze do velikosti 30znaků. Pokud je výsledný string větší než 30 znaků vytiskne se hláška o chybě.

| Guid | Guid proměnné vždy 36 znaků |
| --- | --- |
| Ip | Ip adresa z hlavičky konfiguračního souboru Zadává se číslo 0-3, kde 0 odpovídá první uvedené ip adrese v konfiguračním souboru |
| Typ proměnné pro čtení | Možné hodnoty jsou 1,2,3 (viz tabulka proměnných pro čtení) |
| Rětězec | Formátovací řetězec |

Příklad

0,0,analogIndicator,6f24a725-80b4-4ca2-872c-bfc522b5adc5,1,1,Analog Indikator %f

# ANALOG SETTER

# Položka pro nastavování analogových hodnot. Má stejnou funkci jako ANALOG INDICATOR a navíc je možné zobrazovanou proměnnou editovat.

| Guid | Guid proměnné vždy 36 znaků |
| --- | --- |
| Ip | Ip adresa z hlavičky konfiguračního souboru Zadává se číslo 0-3, kde 0 odpovídá první uvedené ip adrese v konfiguračním souboru |
| Typ proměnné pro čtení | Možné hodnoty jsou 1,2,3 (viz tabulka proměnných pro čtení) |
| Min | Minimální hodnota pro editaci. Musí být ve stejném formátu jako je formátovaný řetezec |
| Max | Maximální hodnota pro editaci. Musí být ve stejném formátu jako je formátovaný řetezec |
| Krok | Krok při editování |
| Rětězec | Formátovací řetězec |

Přiklad

0,0,analogSetter,6f24a725-80b4-4ca2-872c-bfc522b5adc5,1,3,0.0,100.0,1.0,Ana. Setter %i

# DIGITAL INDICATOR

Každé hodnotě čísla je přiřazen string, který se zobrazuje místo této hodnoty.

Tato dvojice parametrů, se může zadat až 8krát.

| Guid | Guid proměnné vždy 36 znaků |
| --- | --- |
| Ip | Ip adresa z hlavičky konfiguračního souboru Zadává se číslo 0-3, kde 0 odpovídá první uvedené ip adrese v konfiguračním souboru |
| Typ proměnné pro čtení | Možné hodnoty jsou 1,2,3 (viz tabulka proměnných pro čtení) |
| Rětězec | Formátovací řetězec |
| Pole | Pole hodnot pro zobrazení |

Přiklad

0,0,digitalIndicator,4f12be86-365a-431c-9e15-d3c559086e71,0,3,Status %1s,0,OFF,1,ON

# DIGITAL SETTER

# Položka má stejnou funkci jako DIGITAL INDICATOR. Navíc je možné hodnotu editovat a ještě se zavádí speciální funkce “TIME FUNCTION”, která dovoluje po zapsání hodnoty zapsat s časovým odstupem další hodnotu, kterou si uživatel zvolí.

| Guid | Guid proměnné vždy 36 znaků |
| --- | --- |
| Ip | Ip adresa z hlavičky konfiguračního souboru Zadává se číslo 0-3, kde 0 odpovídá první uvedené ip adrese v konfiguračním souboru |
| Typ proměnné pro čtení | Možné hodnoty jsou 1,2,3 (viz tabulka proměnných pro čtení) |
| Povolení/Zakázání time funkce | 0 zakáže 1 povolí |
| Value | Hodnota pro zapsáni pro Time Function |
| Time | Čas v sec pro Time Function |
| Rětězec | Formátovací řetězec |
| Pole | Pole hodnot pro zobrazení |

Přiklad

0,0,digitalSetter,4f12be86-365a-431c-9e15-d3c559086e71,0,1,0,0,5,Enable %s,0,S0,1,S1,2,S2,3,S3

# DATE TIME

Položka je určena k zobrazování/editaci datumu a času

| Guid | Guid proměnné vždy 36 znaků |
| --- | --- |
| Ip | Ip adresa z hlavičky konfiguračního souboru Zadává se číslo 0-3, kde 0 odpovídá první uvedené ip adrese v konfiguračním souboru |
| Povolení/Zakázání editace | 0 zakáže editaci, 1 povolí editaci |

Příklad

0,0,dateTime,77b164f1-6fcf-4c18-85b9-05150b9ad959,0,1

# BOOL TPG

Položka časového programu typu BOOL.

| Guid | Guid proměnné vždy 36 znaků |
| --- | --- |
| Ip | Ip adresa z hlavičky konfiguračního souboru Zadává se číslo 0-3, kde 0 odpovídá první uvedené ip adrese v konfiguračním souboru |
| Guid 2 | Guid proměnné pro čtení aktuální hodnoty |
| Rětězec | Formátovací řetězec |
| TRUE | Řetězec který se zobrazí v případě, že je hodnota TRUE |
| FALSE | Řetězec který se zobrazí v případě, že je hodnota FALSE |

Příklad

0,0,boolTPG,af0c7594-96f2-4293-b55c-8fab04292b0f,0,bb1a7256-ae0b-4421-a984-29ac312b3896,BOOLTPG is %1,MAN,AUT

INT TPG

Položka časového programu typu INTEGER.

| Guid | Guid proměnné vždy 36 znaků |
| --- | --- |
| Ip | Ip adresa z hlavičky konfiguračního souboru Zadává se číslo 0-3, kde 0 odpovídá první uvedené ip adrese v konfiguračním souboru |
| Guid 2 | Guid proměnné pro čtení aktuální hodnoty |
| Rětězec | Formátovací řetězec |
| Pole hodnot | Pole hodnot stejné jako u typu DIGITAL INDIKATOR |

Příklad

0,0,intTPG,77b164f1-6fcf-4c18-85b9-05150b9,0,bb1a7256-ae0b-4421-a984-29ac312b3896,INTTPG is %s,0,state0,1,state1,3,state2

DOUBLE TPG

Položka časového programu typu DOUBLE.

| Guid | Guid proměnné vždy 36 znaků |
| --- | --- |
| Ip | Ip adresa z hlavičky konfiguračního souboru Zadává se číslo 0-3, kde 0 odpovídá první uvedené ip adrese v konfiguračním souboru |
| Guid 2 | Guid proměnné pro čtení aktuální hodnoty |
| Rětězec | Formátovací řetězec |
| Min | Minimalní hodnota, pro editování |
| Max | Maximální hodnota, pro editování |
| Apply Max | Zatim se na nic nepouziva, lze zadat jen 0 |
| Apply Min | Zatim se na nic nepouziva, lze zadat jen 0 |
| Step | Krok editování |

Příklad:

0,0,doubleTPG,d61fdc38-2015-40ce-9cfb-1040d1995e2f,0,304c30b6-a814-4fa3-8a42-4d0f75c37336,DBLTPG is %04.1f,0.0,100.0,0,0,1.0

ALARM

Položka slouží k indikaci a zapisování alarmů.

| Guid | Guid proměnné vždy 36 znaků |
| --- | --- |
| Ip | Ip adresa z hlavičky konfiguračního souboru Zadává se číslo 0-3, kde 0 odpovídá první uvedené ip adrese v konfiguračním souboru |
| Ack | String pro potvrzení alarmu |
| Rst | String pro reset alarmu |
| Format | Formátovací string (pouze text) |

Příklad:

0,0,alarmStatus,13ec7cb7-b37b-4698-95dd-1ff45a5b6fbf,0,POTVRDIT,RESET,Alarm

# TABULKA PROMĚNNÝCH PRO ČTENÍ

| 1 | Double |
| --- | --- |
| 2 | Bool |
| 3 | Int 64 |

STRUKTURA KONFIGURAČNÍHO SOUBORU

### Jméno konfiguračního souboru “Jxxxxxxx.txt”

Vše začíná klíčovým slovem ::Start::	//uvozuje start konfiguračního souboru

Poté následuje slovo ::Network_begin::	//uvozuje část kde se konfigurují miniPLCčka

Definování PLCček vypadá takto. Lze zadat 1-4 tyto definice, které musí následovat bezprostředně za sebou.

::IPaddr=síťová adresa::		//::IPaddr=192.168.1.66::

::Port=tcp port::			//::Port=12345::

::Name=uživatelské jméno::		//::Name=admin::

::Password=heslo::			//::Password=rw::

Následuje další klíčové slovo ::Param_begin:: které uvozuje začátek menu

Nadefinované menu se uzavírá přes ::Param_end:: a celý soubor končí ::End::

Omezení:

Ip adresa – standartni ipadresa xxx.xxx.xxx.xxx

Port – predpoklada se cislo v rozsahu 0-65535 default pro miniPLC je 12345

Name,Password – string o maximalne 50 znacich POZOR nesmi obsahovat znak ‘:’ (jinak se vyskytne chyba v parsování)

Ukázkové menu:

::Start::

::Network_begin::

::IPaddr=192.168.1.66::

::Port=12345::

::Name=admin::

::Password=rw::

::Network_end::

::Param_begin::

0,0,boolTPG,a174f666-5be8-47a6-b487-8c42b852ad26,0,2d0c1281-a02e-434e-a550-696833c77d2a,BOOLTPG is %1,FALSE,TRUE

0,0,intTPG,f94ec391-5fe4-4e3b-bc52-31914f578d98,0,ea04c07a-eb39-4054-9096-cc7006f6bd68,INTTPG is %s,0,0,1,1,2,2

0,0,doubleTPG,d61fdc38-2015-40ce-9cfb-1040d1995e2f,0,304c30b6-a814-4fa3-8a42-4d0f75c37336,DBLTPG is %04.1f,0.0,1.0,0,0,1.0

0,0,alarmStatus,13ec7cb7-b37b-4698-95dd-1ff45a5b6fbf,0,POTVRDIT,RESET,Alarm

0,0,dateTime,77b164f1-6fcf-4c18-85b9-05150b9ad959,0,1

0,3,login,0000,1,Login

1,0,digitalIndicator,4f12be86-365a-431c-9e15-d3c559086e71,0,3,Status %1s,0,OFF,1,ON

1,0,analogIndicator,a66049db-2da4-4431-8ae8-392db0bad1ba,0,1,Ana. Indikator %f

1,0,analogSetter,a66049db-2da4-4431-8ae8-392db0bad1ba,0,1,0.0,100.0,1.0,Ana. Setter %f

0,0,digitalSetter,4f12be86-365a-431c-9e15-d3c559086e71,0,3,1,2,5,Enable %s,0,S0,1,S1,2,S2,3,S3

0,0,staticText,text item 1

::Param_end::

::End::